灾区临时简易厕所的建设

灾后迅速修建临时厕所，可以解决灾民生活急需，也是防大疫的重要措施；临时修建的目的是供地震后临时安置点内群众的使用，与以后的固定安置点不同。 一、设计草图 图1是普通简易厕所，适合多人使用的，图2是较为高级的，增加了一个通风筒，将厕所的臭味自动抽走并能自动防蝇，适合家庭修建或在以后的固定安置点使用。 二、注意事项 1、选址在取水点下游方向，至少距离30米远；在人群的下风向；远离厨房；距离居住点5米以上，但超过50米，最好有灯； ２、粪坑有效容量为每人0.04m3（WHO推荐）； 3、粪坑应该防漏，最好砖混结构，便于粪便清淘； 4、保留粪坑内50cm高的额外空间；当粪便积累到距离蹲坑50cm时就要清淘粪便； 5、地上建筑部分要防震； 6、自动通风式厕所修建时，粪坑要密封，只有蹲坑与通风管的开口；通风管上端加设防蝇网； 7、严禁向粪坑内投放消毒剂，可以投放柴灰；柴灰可以消除臭味、加速粪便降解； 8、定期在厕所内喷洒消毒剂和喷洒杀虫剂，杀灭苍蝇。不可将消毒剂与杀虫剂混用。 图1 简易厕所 说明：1.粪坑2.蹲坑；3.踏板；4.厕所内部；6.屋顶；7.通风管道（烟筒）；8。排水沟；9.地下水；10，11.粪坑盖板； 图2 自动除臭、防蝇厕所 说明：1.粪坑2.蹲坑；3.踏板；4.盖板；5.厕所内部；6.屋顶；7.通风管道（烟筒）；8和9.排水沟；10.地下水